2.3. ЛЕСОВОЗЫ

2.3.1. Лесовозы дедвейтом 2650 – 4230 т

| Характеристики | “Механик Ярцев” | “Углегорск” | “Крымск” |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер проекта | Т-116 | 2780 | 450Б |
| Годы постройки серии | 1990-1992 | 1990-1992 | 1967-1970 |
| Верфь-строитель, страна | OSWAG Osterreichische Schiffswerften AG Linz-Korneuburq, Австрия | Sedef Shipbuil-dinq Industry Inc., Турция | Galatz Shipyard S.A., Румыния |
| Класс судна по правилам Морского Регистра судоходства | КМ(*)ЛУ4А1 лесовоз | КМ(*)ЛУ4А1 лесовоз | КМ(*)ЛУ4[1] лесовоз |
| Дедвейт, т: по грузовую марку по лесную марку | 2291 2650 | 4168 - | 3860 4230 |
| Грузовместимость, куб. м: киповая насыпью | 3356 3411 | 4493 4567 | 5273 5477 |
| Контейнеровместимость TEU (включая рефрижераторные): в т. ч. в трюмах на верхней палубе | - - - - | 224 (6) 123 101 | - - - - |
| Грузоподъемность, т: по грузовую марку по лесную марку | 2060 2385 | 3714 - | 3440 3470 |
| Скорость, уз.: в грузу в балласте | 12,60 12,90 | 13,1 - | 13,5 14,0 |
| Дальность плавания, миль | 5000 | 6500 | 6000 |
| Регистровая вместимость, рег. т: валовая чистая | 2489 907 | 3936 1612 | 3019 1412 |
| Численность экипажа, чел. (количество человеко-мест) | 20 (21) | 19 (28) | 24 (37) |
| Длина, м: наибольшая между перпендикулярами | 85,20 79,40 | 97,80 90,22 | 104,40 97,30 |
| Ширина, м | 14,50 | 17,30 | 14,37 |
| Высота борта, м | 6,00 | 7,00 | 7,12 |
| Осадка, м: по грузовую марку по лесную марку | 4,70 5,06 | 5,62 - | 6,05 6,37 |
| Водоизмещение, т: по грузовую марку по лесную марку порожнем | 3846 4205 1555 | 6623 7240 2455 | 6000 6370 2230 |
| Грузовые палубы: количество | 1 | 1 | 1 |
| Грузовые трюмы: количество | 2 | 2 | 4 |
| Вместимость по трюмам киповая, куб. м: №1 №2 №3 №4 | 1678 1678 - - | - - - - | 1010 1311 1479 1027 |
| Грузовые люки: тип и размеры по трюмам, м: №1 №2 №3 №4 | центральный 18,9 x 10,5 18,9 x 10,5 - - | центральный 25,74 x 12,49 25,74 x 12,49 - - | центральный 10,50 x 8,00 10,50 x 9,50 10,50 x 9,50 10,50 х 9,50 |
| Грузовые устройства: тип количество х грузоподъемность х вылет за борт, ед. х т х м | кран 2 x 5 x 20 | кран 2 x 25 | стрела 8x 5,0 x 5,0 1x 15,0 x 5,0 |
| Главный двигатель: марка мощность, кВт (при об./мин.) расход топлива, г/кВт.ч | БМЗ-MAN B&W 6S26MC 2074 (237) 177,0 | MAN B&W 6L35MC 3360 (200) 180,0 | БМЗ-B&W 5ДКРН 50/110 2134 (170) 329,1 |
| Гребной винт: тип диаметр, мм | ВРШ 2900 | ВРШ - | ВФШ 3600 |
| Подруливающее устройство: мощность, кВт | 185 | - | - |
| Валогенератор: мощность, кВт | 264 | 300 | - |
| Дизель генераторы: генераторы: количество х мощность, ед. х кВт дизели: марка количество х мощность, ед. х кВт | 2 x 264 MAN D840LE 2 x 287 | 2 x 264 - - | 2 x 200 1 x 100 6Ч 25/34 2 x 220 6Ч 18/22 1 x 110 |
| Паровые котлы: количество х паропроизводительность, ед. x т/ч вспомогательные | - 1 x 24 куб. м/ч | - - | 1 x 1,0 1 x 0,8 |
| Запасы, т: тяжелого топлива дизельного топлива смазочного масла | 170 25 - | {427,0 - | 198,1 91,2 11,5 |
| Рыночная стоимость судна, млн. долл. США | 1,4 | 1,7 | 1,6 |
| Суточные эксплуатационные расходы (без расходов на топливо и портовые сборы), долл./сут. | 2471 | 2701 | 3020 |
| Расход топлива главного двигателя и вспомогательных механизмов, т/сут: на ходу на стоянке с ГО на стоянке без ГО | 8,24 тт 2,7 дт+1,0 тт 1,4 дт+1,0 тт | 13,1 тт 2,8 дт+1,0 тт 1,4 дт+1,0 тт | 10,6 тт+2,3 дт 2,3 дт+1,0 тт 1,1 дт+1,0 тт |
| Названия судов серии | Механик Ярцев, Механик Макарьин, Механик Фомин, Механик Семаков, Механик Брилин, Механик Котцов, Механик Пустошный, Механик Пятлин, Механик Тюленев, Механик Красковский | Николай Кантемир, Новокубанск, Углегорск, Макаров, Невельск, Новиково, Рыбновск, Сов.Гавань, Горнозаводск, Курильск | Кузнецк, Леонид Смирных |

Для внесения дополнительной информации